УТВЕРЖДЕН

постановлением правительства

Воронежской области

от 14 февраля 2018 г. № 152

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ ПО УЛ. ЛУГОВАЯ,        УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ П. МИХАЙЛОВСКИЙ НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Чертежи планировки территории

2. Положение о размещении объекта капитального строительства регионального значения: «Газораспределительные сети по ул. Луговая,                    ул. Центральная п. Михайловский Новохопёрского муниципального района Воронежской области»

## 2.1. Размещение объекта капитального строительства регионального значения

Проект планировки территории для размещения объекта регионального значения: «Газораспределительные сети по ул. Луговая, ул. Центральная      п. Михайловский Новохопёрского муниципального района Воронежской области»  разработан с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства. Решения, принятые проектом планировки территории, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Район проектирования в административно-территориальном отношении расположен на территории  п. Михайловский Михайловского сельского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области.

Первый участок трассы проектируемого газопровода низкого давления берет начало от точки подключения  к существующему подземному распределительному газопроводу низкого давления  D-160 мм, по адресу:     п. Михайловский, ул. Центральная. Максимальное давление газа в точке подключения  равно 0,003 МПа, фактическое давление – 0,0025 МПа. От точки подключения проектируемый газопровод низкого давления проходит по четной стороне  ул. Центральная,  пересекает автодорогу    IV технической категории и выходит на нечетную сторону улицы, далее проходит по свободному   пространству между жилыми домами и автомобильной дорогой в южном направлении, затем делает поворот в западном направлении и по двум сторонам доходит до конечных потребителей - жилых домов по          ул. Центральная.

Второй участок трассы проектируемого газопровода низкого    давления берет начало от точки подключения к существующему   подземному распределительному газопроводу низкого давления D-90 мм, по адресу: п. Михайловский, ул. Луговая. От точки подключения проектируемый газопровод низкого давления проходит в восточном направлении, пересекает автодорогу IV технической категории, доходит до дома № 1 улицы Луговая, делает поворот на север и проходит по ул. Луговая до конечных потребителей - жилых домов по ул. Луговая.

## 2.2. Характеристики планируемого развития территории

Планируемое газоснабжение п. Михайловский предусмотрено на базе природного газа. В соответствии с техническими условиями предполагается прокладка подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб.

Настоящим проектом планировки территории предусмотрен отвод земель во временное пользование.

Во временное пользование на период строительства отводятся земельные участки под трассу газопровода, для размещения строительных машин и механизмов, отвалов минерального грунта, плети сваренной трубы. Ширина полосы временного отвода составляет 6 м.

Площадь земельного участка для размещения временного отвода под трассу газопровода составляет 0,81 га. После завершения строительства газопровода предоставленные во временное пользование земельные участки должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства.

Временный отвод проектируемых газораспределительных сетей затрагивает земли следующих категорий:

- земли населенных пунктов;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Трасса планируемого газопровода пересекает следующие инженерные сооружения: линии электропередачи  напряжением 0,4 кВ, 10 кВ, водопровод, кабель связи, автодорогу «Елань-Колено-Воробьёвка» - Новохопёрск» - п. Пионерский.

Работы по строительству газопровода в местах пересечений с инженерными коммуникациями производятся только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций, и в присутствии представителей организаций.

При прохождении трассы проектируемого газопровода в границах       п. Михайловский проектом планировки территории не предусматривается снос зданий и строений.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878), устанавливаются охранные зоны вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м с противоположной стороны.

Ограничения на деятельность в охранных зонах устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

Для образуемых земельных участков в границах временного отвода под строительство газопровода устанавливается разрешенное использование «Коммунальное обслуживание» (код 3.1).

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в условных границах проектирования | га | 3,75 |
| 2 | Протяженность проектируемого газопровода низкого давления | м | 1450 |
| 3 | Площадь участка охранной зоны проектируемого газопровода | кв. м | 7174 |
| 4 | Площадь временного отвода проектируемого газопровода | кв. м | 8082 |

## 2.3. Проектируемые красные линии

Проектируемые красные линии в границах п. Михайловский установлены в увязке со сложившейся застройкой и имеют координатную привязку. Координаты поворотных точек проектируемых красных линий представлены в таблице 2.

Таблица 2

Координаты  поворотных  точек проектируемых красных линий

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 428290.58 | 2235686.88 |
| 2 | 428290.58 | 2235665.80 |
| 3 | 428289.66 | 2235611.50 |
| 4 | 428290.35 | 2235579.82 |
| 5 | 428289.76 | 2235550.95 |
| 6 | 428326.99 | 2235524.05 |
| 7 | 428327.43 | 2235558.35 |
| 8 | 428328.45 | 2235595.15 |
| 9 | 428328.50 | 2235626.20 |
| 10 | 428328.98 | 2235699.65 |
| 11 | 428331.29 | 2235745.28 |
| 12 | 428331.37 | 2235782.84 |
| 13 | 428332.02 | 2235812.87 |
| 14 | 428332.06 | 2235846.15 |
| 15 | 428333.45 | 2235942.09 |
| 16 | 428334.46 | 2235945.98 |
| 17 | 428341.88 | 2235953.47 |
| 18 | 428434.60 | 2235987.95 |
| 19 | 428482.08 | 2235999.32 |
| 20 | 428503.31 | 2236006.54 |
| 21 | 428523.66 | 2236010.89 |
| 22 | 428526.28 | 2236001.94 |
| 23 | 428597.51 | 2236007.75 |
| 24 | 428637.89 | 2236011.17 |
| 25 | 428697.58 | 2236014.53 |
| 26 | 428709.04 | 2236014.67 |
| 27 | 428702.93 | 2236061.24 |
| 28 | 428681.16 | 2236059.44 |
| 29 | 428679.88 | 2236072.73 |
| 30 | 428309.83 | 2236013.17 |
| 31 | 428314.14 | 2235980.97 |
| 32 | 428303.92 | 2235979.65 |
| 33 | 428304.05 | 2235954.25 |
| 34 | 428302.49 | 2235911.48 |
| 35 | 428300.53 | 2235880.18 |
| 36 | 428302.31 | 2235880.15 |
| 37 | 428300.45 | 2235829.40 |
| 38 | 428297.52 | 2235799.85 |
| 39 | 428257.49 | 2235794.06 |
| 40 | 430039.45 | 2236191.64 |
| 41 | 430027.52 | 2236299.66 |
| 42 | 430040.04 | 2236285.37 |
| 43 | 430068.63 | 2236287.93 |
| 44 | 430081.09 | 2236287.84 |
| 45 | 430092.35 | 2236289.61 |
| 46 | 430116.63 | 2236291.69 |
| 47 | 430179.68 | 2236298.68 |
| 48 | 430181.25 | 2236283.37 |
| 49 | 430048.38 | 2236269.73 |
| 50 | 430049.46 | 2236199.32 |
| 51 | 430050.84 | 2236181.73 |
| 52 | 430066.88 | 2236183.04 |