СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящий проект разработан авторским коллективом Государственного унитарного предприятия Воронежской области “Нормативно-проектный центр”.

| Директор ГУП ВО «Нормативно-проектный центр» | ________________________________ | Петрищев Н.И. |
| --- | --- | --- |
| Архитектор, главный специалист | ________________________________ | Меркулова И.А. |
| Разработка разделов «Экономическая база» и «Население и демография»: |
| Экономист, главный специалист | ________________________________ | Одноралова Н.А. |
| Юридическое сопровождение проекта: |
| Начальник юридического отдела | ________________________________ | Козлов А.И. |
| Разработка разделов «Охрана окружающей среды», «Природно-ресурсный потенциал», «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: |
| Инженер-эколог, ведущий специалист | ________________________________ | Лемзякова Ю.С. |
| Разработка раздела «Инженерная инфраструктура»: |
| Инженер-проектировщик, главный специалист | ________________________________ | Лясота Е.И. |
| Графическое оформление проекта: |
| Архитектор, ведущий специалист | ________________________________ | Супрунова И.С. |

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение |
| --- | --- |
| 1. | Цели и задачи территориального планирования Новохоперского муниципального района |
| 2. | Перечень мероприятий по территориальному планированию |
|  | 2.1. | Мероприятия по территориальному планированию в части учёта интересов Российской Федерации, Воронежской области, сопредельных муниципальных образований и областей |
|  | 2.2. | Предложения по изменению административно-территориального устройства Новохоперского муниципального района и границ между муниципальными образованиями, входящими в состав муниципального района |
|  | 2.3. | Предложения по обеспечению территории Новохоперского муниципального района объектами транспортной инфраструктуры |
|  | 2.4. | Предложения по обеспечению территории Новохоперского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры |
|  | 2.5. | Предложения по созданию условий для развития промышленности, сельскохозяйственного производства в поселениях на территории Новохоперского муниципального района, содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
|  | 2.6. | Предложения по обеспечению территории Новохоперского муниципального района объектами жилья |
|  | 2.7. | Предложения по обеспечению территории Новохоперского муниципального района объектами социальной инфраструктуры |
|  | 2.8. | Предложения по обеспечению территории муниципального района объектами массового отдыха жителей района |
|  | 2.9. | Предложения по обеспечению территории муниципального района объектами по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
|  | 2.10. | Мероприятия по снижению риска возможных негативных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий органов местного самоуправления района |
|  | 2.11. | Предложения по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |
| 3. | Последовательность реализации мероприятий по территориальному планированию Схемы территориального планирования Новохоперского муниципального района |
|  | Заключение |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |
| 1. | Том I | Положения о территориальном планировании Новохоперского муниципального района |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Новохоперского муниципального района (пояснительная записка) |
| 3. | Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Графическая часть |
| Утвержда-емые карты | 1 | Схема территориального планирования (основной чертеж) |
|  | 2 | Схема размещения объектов и зон с особыми условиями использования территорий |
|  | 3 | Схема развития транспортной инфраструктуры |
|  | 4 | Схема развития систем инженерного обеспечения |
|  | 5 | Схема административно-территориального устройства; предложения по изменению границ муниципальных образований, входящих в состав Новохоперского муниципального района. |
| Карты материа-лов обоснова-ния | 6 | Схема современного состояния территории |
|  | 7 | Схема планировочной структуры района |
|  | 8 | Схема расположения объектов и зон с особыми условиями использования территории природного и исторического характера |
|  | 9 (I) | Схема территориальной доступности объектов здравоохранения |
|  | 9 (II) | Схема территориальной доступности объектов образования |
|  | 9 (III) | Схема территориальной доступности объектов культуры |
|  | 9 (IV) | Схема территориальной доступности объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 3. | Зоны действия поражающих факторов возможных аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях |
|  | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

Введение

Схема территориального планирования Новохоперского муниципального района Воронежской области разработана Государственным унитарным предприятием Воронежской области «Нормативно-проектный центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 87 от 23.12.2008 г. на основании распоряжения администрации Новохоперского района и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ,  инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, а также с соблюдением технических условий и требований  государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Для Схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 					2012 г.

Первая очередь реализации схемы 		2022 г.

Расчётный срок 					2032 г.

Схема территориального планирования – основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 	Целью схемы территориального планирования является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития района и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи  Схемы территориального планирования:

- анализ существующего состояния территории;

- выявление сильных и слабых сторон территории как единой градостроительной системы;

- прогнозирование развития территории;

- разработка рекомендаций и предложений по улучшению среды жизнедеятельности населения.

В основу разработки проекта Схемы положен  принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте являются обобщают прогнозы организации-проектировщика, предложения и намерения органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации Новохоперского района, иных организаций. Схема не является директивным документом по развитию района, но представляет собой модель развития его территории.

Работы над проектом Схемы территориального планирования Новохоперского района выполнялись в соответствии с решениями ранее разработанной Схемы территориального планирования Воронежской области, которая была утверждена постановлением Правительства  Воронежской области  от 05.03.2009г. №158.

1. Цели и задачи территориального планирования Новохоперского муниципального района

Главной целью территориального планирования Новохоперского муниципального района является пространственная организация территории Новохоперского муниципального района в целях обеспечения устойчивого развития территории до 2032 года.

Территориальное планирование осуществляется в целях:

- создания благоприятной среды жизнедеятельности населения и обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- модернизации и развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Новохоперского муниципального района;

- обеспечения существенного прогресса в развитии основных секторов экономики района;

- повышения инвестиционной привлекательности территории;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Воронежской области, Новохоперского муниципального района;

- формирования первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории  Новохоперского муниципального района.

Задачами территориального планирования Новохоперского муниципального района являются:

- создание условий для устойчивого развития территории Новохоперского муниципального района, сохранения окружающей природной среды;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления  Новохоперского муниципального района;

- реализация программ социально-экономического развития Воронежской области  посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований и их населения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории Новохоперского муниципального района;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории городского округа.

- создание условий для реализации на территории городского округа ведомственных и областных целевых программ, в том числе:

    - «Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2007-2012 годы»;

    - «Развитие уличной дорожной сети местного значения муниципальных образований на 2011-2015»;

    - «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования Воронежской области на 2008-2015 годы»;

    - «Газификация Воронежской области на 2010-2015 годы»;

    - «Информатизация  Воронежской области на 2010 - 2014 годы»;

    - «Развитие образования  Воронежской области на 2011 - 2015 годы»;

    - «Молодежь (на 2007-2011 годы)»;

    - «Дети Воронежской области на 2011-2014 годы»;

    - «Развитие культуры Воронежской области на 2010-2014 годы»;

    - «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011-2015 годы»;

    - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воронежской области на 2011-2015 годы»;

    - «Обеспечение жильем молодых семей (2011-2015 годы)»;

    - «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Воронежской области на 2010-2013 годы»;

    - «Переселение граждан, проживающих на территории Воронежской области, из аварийного жилищного фонда на 2008-2011 годы»;

    - «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на 2011-2015 годы»;

    - «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы»;

    - «Развитие  физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007-2015 годы»;

    - «Охрана и защита лесов Воронежской области на 2010-2012 годы»;

    - «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Воронежской области на 2011-2015 годы»;

    - «Содействие занятости населения  Воронежской области на 2010-2014 годы»

и иных программ.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Общая часть

В настоящем разделе содержатся перечни мероприятий по территориальному планированию Новохоперского муниципального района с разбивкой по последовательности их выполнения:

первая очередь – до 2022 года;

расчетный срок (вторая очередь) – до 2032 года.

Содержание разделов и схем  схемы территориального планирования Новохоперского муниципального района в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 15 и 15.1 №131-ФЗ от 06.10.2003г.) определяет круг вопросов муниципального района и проектных мероприятий, направленных на их решение:

    - организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения  поселений;

    - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог  местного значения вне границ населенных пунктов в границах  муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог;

    - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

    - оказание на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

    - организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного), дополнительного образования   и общедоступного дошкольного  образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального района;

    - создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

    - организация  обслуживания населения межпоселенческими библиотеками;

    - создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и   услугами организаций культуры;

    - обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта;

    - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

    - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

    - создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

    - создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях на территории  муниципального района, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого предпринимательства;

    - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

    - организация ритуальных услуг и содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения;

    - организация мероприятий межпоселенческого характера по  охране окружающей среды;

    - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 - «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района.

2.1. Мероприятия по территориальному планированию в части учёта интересов Российской Федерации, Воронежской области, сопредельных муниципальных образований и областей

- Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального района.

- Реализация основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных, ведомственных целевых программ  и иных документов программного характера в области развития территорий области, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального района.

- Учёт интересов сопредельных муниципальных образований — Грибановского, Поворинского, Воробьевского, Аннинского, Таловского и Бутурлиновского муниципальных районов, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Новохоперского района.

- Учёт интересов сопредельной с Новохоперским муниципальным районом Волгоградской области, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Новохоперского района.

2.2. Предложения по изменению административно-территориального устройства Новохоперского муниципального района

Границы и статус Новохоперского муниципального района установлены Законом Воронежской области от 12 ноября 2004 года № 68-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохоперского района».

Проведенный  анализ административно-территориального устройства Новохоперского района в части соответствия требованиям №131-ФЗ от 06.10.2003г.,  показал, что в Новохоперском районе требуют решения ряд проблем административно-территориального устройства:

  - только одно муниципальное образование, входящее в состав Новохоперского муниципального района имеет численность населения менее 1000 чел., а именно: Центральское сельское поселение (894 чел.);

  - одно поселение Новохоперского муниципального района имеет численность населения близкую к минимально допустимой в соответствии с № 131-ФЗ от 6.10.2003 —Терновское сельское поселение (1002 чел.); демографическая тенденция последних лет дает основание предполагать, что численность населения в течение предстоящего десятилетия может убывать, и перечисленные муниципальные образования в скором времени столкнутся с проблемами административной и хозяйственной несостоятельности;

  - участок жилой застройки по ул. Титова, фактически находящийся на территории Коленовского поселения, поставлен на кадастровый учет как территория Елань-Коленовского городского поселения.

Проблемы административно-территориального устройства муниципального района в части несоответствия требованиям №131-ФЗ от 06.10.2003г. разрешаются в том числе путем изменения границ муниципальных образований.

Мероприятия по территориальному планированию по внесению изменений в административно-территориальное устройство Новохоперского муниципального района:

1) Проведение комплекса мероприятий по изменению, установлению и инструментальному закреплению границ муниципальных образований в порядке, определенном действующим законодательством, по:

    - уточнению границы между Елань-Коленовским городским и Коленовским сельским поселениями в части исключения из границ Коленовского сельского поселения участка застройки по ул. Титова и включения указанных участков в границы Елань-Коленовского городского поселения.

Часть 3 статьи 85 №131-ФЗ от 06.10.2003г. устанавливает, что «Границы муниципальных образований подлежат описанию и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства не позднее 1 января 2012 года».

Реализация данных мероприятий производится после согласия населения перечисленных поселений, выраженного в соответствии с действующим законодательством.

Предлагаемые мероприятия отображены на схеме 5.

2.3. Предложения по обеспечению  территории Новохоперского муниципального района объектами транспортной инфраструктуры

    - Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции дорог общего пользования в поселениях Новохоперского муниципального района; перечень дорог, подлежащих строительным, ремонтным, благоустроительным работам, с указанием протяженности определить в рамках проектирования генеральных планов муниципальных образований Новохоперского муниципального района.

    - Строительство автомобильной дороги местного значения от с. Каменка-Садовка городского поселения- г. Новохоперск до с. Пыховка Пыховского сельского поселения.

    - Строительство автомобильной дороги от  д. Ивановка до п. Еланский городского поселения- г. Новохоперск.

    - Строительство автомобильной дороги регионального значения — южный обход города Новохоперск.

    - Строительство автомобильной дороги местного значения между с. Бурляевка, п. Владимировка Пыховского сельского поселения и п. Михайловский Михайловского сельского поселения.

    - Реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием Елань-Коленовского городского поселения.

    - Реконструкция и ремонт автомобильных дорог р.п. Новохоперский городского поселения- г. Новохоперск.

    - Замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений.

    - Ремонт автомобильной дороги пос. Озерный – х. Богдань городского поселения- г. Новохоперск.

    - Строительство участка автомобильной дороги регионального значения 20 ОП РЗ НВ40-0 "Курск - Борисоглебск" - Листопадовка - Елань-Колено (расчетный срок)

    - Реконструкция моста через реку Хопёр в г. Новохоперске (2012-2013 гг.)

    - Замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков.

    - Резервирование в генеральных планах муниципальных образований территории для размещения автобусных остановочных и отстойно-разворотных площадок.

    - Оптимизация пригородной маршрутной сети с увеличением протяженности маршрутов общественного автотранспорта для обеспечения всех жителей района транспортными связями с районным центром и крупными населенными пунктами района.

    - Строительство автомобильной дороги местного значения до с. Подосиновка через п. Елка Коленовского сельского поселения

    - Строительство дорог с твердым покрытием к существующим кладбищам, размещенным на удалении от населенных пунктов: с. Каменка-Садовка (к северо-западу), п. Солонцов (к юго-западу), п. Щепетное (к юго-востоку).

    - Строительство дорог с твердым покрытием к пляжам.

    - Строительство дорог с твердым покрытием к действующим скотомогильникам.

Предлагаемые мероприятия отображены на схеме 3.

2.4. Предложения   по обеспечению  территории Новохоперкого муниципального района объектами инженерной  инфраструктуры

Водоснабжение

Для выхода на нормативный уровень обеспеченности водоснабжением населения городского и сельских поселений необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- На территории района находится множество бездействующих, брошенных скважин, которые не могут быть использованы по ряду причин. Через эти скважины происходит загрязнение водоносного горизонта, что приводит к ухудшению качества питьевой воды в целом. Для устранения этой проблемы необходимо затампонировать неработающие скважины и принять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования.

- В целях предупреждения нерационального использования водных ресурсов необходимо снабдить потребителей приборами регулирования и учета водопотребления, а также произвести установку индивидуальных расходомеров.

- Подземные воды рекомендуется использовать на хозяйственно-питьевые нужды и на промышленных предприятиях, где по технологии требуется вода питьевого качества. По возможности на промышленные нужды следует использовать водоснабжение из поверхностных источников.

Для обеспечения населения района качественной питьевой водой необходимо принять следующие меры:

- Инвентаризация всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории района, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию

- Освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых водозаборов, строительство дополнительных очистных сооружений, внедрение новых методов очистки и обезжелезивания для приведения качества воды в соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Развитие систем водоснабжения населенных пунктов городских и сельских поселений района, обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов, бурение разведочно-эксплуатационных скважин (из ДОЦП "Чистая вода Воронежской области на период  2011-2017 г.г."), в том числе:

- Сооружение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопровода (3,15 км) по ул. Пролетарская, Карла Маркса, Луговая, Красина в с. Красное  Краснянского сельского поселения;

- Реконструкция системы водоснабжения (4 км) в с. Красное  Краснянского сельского поселения;

- Реконструкция системы водоснабжения (130 км) городского поселения — г. Новохоперск;

- Строительство водозабора (Клиническая) в  г. Новохоперск;

- Сооружение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе «Корначок» и приобретение оборудования (насосы, станции управления, измерительные приборы, гидранты, колонки и др.) в р.п. Новохоперский городского поселения — г. Новохоперск;

- Реконструкция системы водоснабжения (27 км) в р.п. Новохоперский городского поселения — г. Новохоперск;

- Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины по ул. Мира в г. Новохоперск;

- Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины в п. Еланский городского поселения — г. Новохоперск;

- Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (4,5 км)  с. Алферовка городского поселения — г. Новохоперск;

- Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины, реконструкция системы водоснабжения  (3,5 км) и водозабора с. Бурляевка Пыховского сельского поселени;

- Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (2,45 км) пос. Долиновский  Коленовского сельского поселения;

- Реконструкция системы водоснабжения (14 км) пос. Березовский Коленовского сельского поселения;

- Реконструкция водоснабжения (14 км)  с. Каменка-Садовка городского поселения — г. Новохоперск;

- Сооружение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин  и строительство водопроводных сетей (25 км) в с. Елань-Колено Коленовского сельского поселения;

- Сооружение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (9 км) в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения;

- Водоснабжение   пос. Некрылово Краснянского сельского  поселения;

- Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (14 км) пос. Михайловка Михайловского сельского поселения;

- Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (3,7 км)  пос. Половцево  городского поселения — г. Новохоперск;

- Сооружение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (15 км) в пос. Новопокровский Новопокровского сельского поселения;

- Сооружение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (21 км) в с. Подгорное Ярковского сельского поселения

- Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (3 км)  с. Подосиновка  Коленовского сельского поселения;

- Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и строительство водопроводных сетей (5 км) в пос. Полежаевский Михайловского сельского поселения

- Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины в с. Пыховка Пыховского сельского поселения

- Сооружение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (10 км) в пос. Терновский   Терновского сельского поселения;

- Реконструкция водопроводных сетей (5,6 км) и строительство разведочно-эксплуатационной скважины в п. Централь Центральского сельского поселения;

- Сооружение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин  и строительство водопроводных сетей (17 км) в с. Ярки Ярковского сельского поселения;

- Сооружение 4-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (48 км) в с. Троицкое Троицкого сельского поселения

- Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (7 км)  с. Русаново  городского поселения — г. Новохоперск;

Водоотведение

- Проектирование и строительство централизованной канализации в крупных сельских населенных пунктах: с организацией очистных сооружений, прокладкой самотечных и напорных коллекторов, строительством насосных станций перекачки

- Строительство комплекса биологических очистных сооружений

- Строительство и реконструкция сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации

- Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверх-нормативным сроком эксплуатации

- Строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий

- Строительство локальных очистных сооружений малой мощности для индивидуальной застройки («Кубост» и т. п)

- Внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения для сокращения сброса сточных вод

- Проектирование и строительство ливневой канализации с отводом стоков на очистные сооружения для крупных населенных пунктов

- Расширение и реконструкция системы водоотведения (157 км) Новохоперского городского поселения –  г. Новохоперск

- Реконструкции очистных сооружений г. Новохоперск при участии предприятий района.

Газификация

Приоритетным направлением развития газоснабжения района на перспективу является повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов района и в первую очередь экономических центров сельских поселений. Развитие системы газоснабжения района намечается за счет строительства новых межпоселковых газопроводов и ГРП, газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления. В первую очередь намечается перевести на газ все существующие котельные, которые до настоящего времени работают на мазуте и твердом топливе, промышленные предприятия и потребителей в сельской местности - население и сельскохозяйственное производство, отопительные котельные, отопление индивидуального малоэтажного жилого фонда; произвести реконструкцию муниципальных и ведомственных котельных.

Увеличение газопотребления предполагается также за счет расхода газа на новых когенерационных источниках – ГТУ – ТЭЦ, предлагаемых для теплоснабжения части потребителей в поселках городского типа.

В перспективе, согласно проектным предложениям ОАО «Промгаз», планируется осуществить строительство межпоселковых газопроводов и газификацию негазифицированных поселений.

Мероприятия, предлагаемые для реализации в период до 2015 года (из ОЦП "Газификация Воронежской области на 2010-2015 годы" ):

- Строительство межпоселковых газопроводов от АГРС Елань-Колено к п. Новопокровский, п. Шевлягинский, п. Бороздиновский, п. Ленинский, с. Подгорное, с. Подосиновка Новохоперского муниципального района

- Строительство межпоселковых газопроводов от с.Елань-Колено до п.Терновский с ответвлением к п. Еланский, п. Березовка (свх.Елань-Коленовский), п. Некрыловский, п. Желтые пруды, п. Соколовский, п. Долиновский (свх. им. ХХП Партсъезда) Новохоперского муниципального района

- Строительство газопровода высокого давления от газопровода межпоселкового АГРС с. Каменка-Садовка-Централь до п. Камышановский Центральского сельского поселения

- Строительство газопровода высокого давления от газопровода межпоселкового АГРС с. Каменка-Садовка-Михайловка до п. Пионерский Михайловского сельского поселения

- Строительство газопровода высокого и низкого давления п. Димитровский Коленовского сельского поселения

- Строительство газопровода высокого и низкого давления п. Студеный Коленовского сельского поселения

- Строительство газопровода высокого и низкого давления п. Лепехинка Терновского сельского поселения

Теплоснабжение

Анализ современного состояния теплообеспеченности района в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- перевод на газ, как более дешевый и экологичный вид топлива, котельных и локальных систем отопления в малоэтажной застройке района;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей объектов здравоохранения, культуры, образования, административных зданий и сооружений:

- замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб);

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладки труб повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлегкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- внедрение приборов учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчиков);

- внедрение автоматического регулирования отпуска тепловой энергии на котельных;

- инвентаризация всех тепловых сетей и составление на них паспортов.

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах необходимо предусмотреть проведение мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей социально значимых объектов, а так же оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое и электрическое) или поквартирными (автономными) системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии)

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячей воды.

Мероприятия, предлагаемые для реализации в период до 2015 года (из ОЦП "Газификация Воронежской области на 2010-2015 годы"):

- Строительство блочной котельной для здания администрации Елань - Коленовского городского поселения;

- Строительство блочной котельной Коленовской сельской библиотеки;

- Строительство блочной котельной для участковой больницы в р.п. Елань-Коленовский

- Строительство блочной котельной для ДК Новопокровского сельского поселения

- Строительство блочной котельной для Ленинского ДК Новопокровского сельского поселения

- Строительство газовой котельной для Бороздиновского СДК Новопокровского сельского поселения

- Строительство котельной для администрации Ярковского сельского поселения

- Строительство блочной котельной для Ярковской больницы

- Установка блочной газовой котельной для "Берёзовской ООШ и Берёзовского СДК" Коленовского сельского поселения

- Установка блочной газовой котельной для Терновской СОШ Терновского сельского поселения

- Строительство газовой котельной для детского сада в п. Терновский Терновского сельского поселения

- Газовая котельная для Терновской врачебной амбулатории

- Газовая котельная для здания администрации Терновского сельского поселения

- Установка блочной газовой котельной для Терновского СДК

- Установка блочной газовой котельной для здания администрации Березовского сельского поселения и ФАПа Коленовского сельского поселения

- Установка блочной газовой котельной для Долиновской ООШ и ФАП Коленовского сельского поселения

- Установка блочной газовой котельной для СДК и здания администрации Центральского сельского поселения

- Установка блочной газовой котельной РДК в г. Новохоперск

- Строительство газовой котельной для амбулатории р.п. Елань-Коленовский

- Строительство газовой котельной для офиса ВОП р.п. Елань-Коленовский

- Строительство газовой котельной для Центральской амбулатории

- Строительство газовой котельной для Димитровского ФАП Коленовского сельского поселения

- Строительство газовой котельной для Московского ФАП Новопокровского сельского поселения

- Строительство газовой котельной для Некрыловского ФАП Коленовского сельского поселения

- Строительство газовой котельной для Пионерского ФАП Михайловского сельского поселения

- Строительство газовой котельной для Ильменского ФАП городского поселения- город Новохоперск

- Строительство газовой котельной для Михайловского СК Михайловского сельского поселения

- Строительство газовой котельной для Новопокровского СДК Новопокровского сельского поселения

- Строительство газовой котельной для Бороздиновского СДК Новопокровского сельского поселения

- Строительство газовой котельной для Полежаевского СДК Михайловского сельского поселения

- Строительство газовой котельной для Пыховского СДК Пыховского сельского поселения

Мероприятия регионального значения:

- Строительство блочной котельной для ГОУ "Елань-Коленовская школа интернат" для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей Коленовского сельского поселения

- Строительство блочной  котельной для ГОУ НПО Профессионального училища №45 р.п. Елань - Коленовский

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе района в сторону увеличения потребности в более калорийном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды.

Электроснабжение

На данный момент существующая система электроснабжения полностью обеспечивает потребность района в электроэнергии. Вместе с тем, часть электрических сетей и подстанций выработали свой нормативный ресурс и требуют проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Новохоперского района на текущий период необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- реконструкция сетей линии 0,4 кВ;

- реконструкция сетей линии 10 кВ ;

- установка новых подстанций;

- замена оборудования - силовых трансформаторов.

Развитие сетей напряжением 35-110 кВ планируется в соответствии со схемой развития распределительных электрических сетей Воронежской энергосистемы с перспективой до 2015 года. Основными направлениями развития определены:

- реконструкция опорных подстанций с заменой трансформаторов на более мощные;

- установка вторых трансформаторов на однотрансформаторные подстанции;

- замена и реконструкция оборудования сетей и подстанций 35, 110 кВ, отслуживших нормативные сроки и требующих ремонта ввиду неудовлетворительного технического состояния;

- строительство распределительных сетей (с минимизацией потерь до 4-5 %) , оснащенных приборами учета потерь электроэнергии, адаптированными к АИИСКУЭ;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП диаметром не менее 50 мм2 или кабеля длиной не более 500 метров от центра питания до потребителя;

- строительство РП-10 кВ.

Основные мероприятия по развитию сетей и подстанций Новохоперского района напряжением 110, 35 кВ:

- Реконструкция ВЛ-35 кВ с заменой опор и проводов

- Реконструкция ПС 110/10 кВ с заменой вводов ГБМТ-110/630 на вводы с твердой изоляцией

- Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пыховка, Троицкое с заменой ОД, КЗ-35 кВ на электрогазовые и вакуумные выключатели

Связь

- Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов услугами по передаче данных и видеоинформации.

- Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи.

- Развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг электронной почты, пунктов «Интернет» для населения.

- Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

- Содействие увеличению количества программ телерадиовещания и зон их уверенного приема на всей территории района.

- Содействие подготовке сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание.

- Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно - оптических линий.

- Разработка и совершенствование телефонной сети общего пользования, телерадиовещания с целью построения многофункциональной мультисервисной транспортной сети для:

  - создания и функционирования сети, обеспечивающей органы государственной власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, МВД, ОГПС МЧС и др., единым информационным пространством  в реальном масштабе времени;

  - развития и совершенствования единой сети сбора информации и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

  - обеспечения доступности и современного качества образовательных услуг на территории района.

2.5. Предложения по созданию условий для развития промышленности,  сельскохозяйственного производства в поселениях на территории  Новохоперского муниципального района, содействие развитию малого и среднего предпринимательства

  - Оказание содействия в подготовке территорий для размещения промышленных и агропромышленных предприятий в крупных населенных пунктах района (в том числе и на земельных участках неработающих и неэффективно работающих предприятий) преимущественно для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

  - Обозначение зон возможного размещения агропромышленных площадок для первичной обработки и хранения сельхозпродукции с последующим уточнением при разработке генеральных планов сельских поселений.

  - Содействие реанимации существующих агропромышленных площадок в населенных пунктах района с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры и размещением производств с санитарно-защитной зоной не более 300м (в том числе  для размещения предприятий и организаций малого и среднего бизнеса).

  - Оказание содействия в формировании на территории Новохоперского района производственно-закупочных связей и интеграции экономики района в региональные рынки Воронежской области и других субъектов РФ

  - Резервирование территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленных, коммунально-складских, общественно-торговых и иных зонах населенных пунктов района. Границы земельных участков определить при разработке генеральных планов поселений, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе

  - Содействие строительству цеха по производству сухой пшеничной клейковины, на базе ЗАО "Ильмень", мощностью по переработке сырья (пшеницы) 50,6 тыс. тонн в год, пос. Половцево, городское поселение- город Новохоперск. Размещение цеха на данном земельном участке необходимо осуществлять при условии соблюдения санитарно-защитных норм согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Срок реализации- 2011-2012 гг.

  - Содействие реконструкции ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод". В результате реализации мероприятия мощность завода должна была увеличиться до 12 тыс. тонн в сутки. Срок реализации- 2011-2012 гг.

  - Содействие реконструкции ЗАО "Завод растительных масел "Новохоперский". Планируется провести модернизацию оборудования, которая позволит производить масла растительного до 60 тонн в сутки, жмыха до 50 тонн в сутки.  Срок реализации- 2011-2012 гг.

  - Содействие реконструкции Новохоперского филиала ЦЧАПК на 200 голов КРС. Срок реализации- 2011-2013 гг.

  - Строительство свинокомплекса на 13,5 тыс. тонн мяса в живом весе в год (Агро-Эко) на территории Краснянского сельского поселения. Срок реализации- 2011-2012 гг.

  - Организация предприятия по добыче кварцевого песка вблизи пос. Половцево городского поселения- город Новохоперск с учетом режима полосы отвода и придорожной полосы автодороги регионального значения 20 ОП РЗ Н 20-17.

  - При разработке генерального плана Коленовского сельского поселения предусмотреть выбор территорий под развитие производственной инфраструктуры перспективной разработки Еланского и Ёлкинского участков недр при условии соблюдения режима зон с особыми условиями использования.

2.6. Предложения по обеспечению территории Новохоперского муниципального района объектами жилья

  - Содействие обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

  - Резервирование земельных участков для предоставления многодетным семьям, гражданам, на которых распространяются меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», относящихся к категориям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы и ветеранов труда, а также членов семей погибших (умерших), инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и иным категориям граждан в соответствии со ст. 13 закона Воронежской области от 13.05.2008 №25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области».

  - Строительство жилых домов в районе больнично- поликлинического комплекса в г. Новохоперск

  - «Достойное жилье» - строительство трех многоэтажных жилых домов в р.п. Новохоперский городского поселения- город Новохоперск. Реализация мероприятия позволит ввести в эксплуатацию 72 благоустроенных квартир, что устранит проблему отсутствия новых квартир на рынке жилья.

  - Содействие реализации региональной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Воронежской области».

  - Содействие реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда». В 2012-2016 годы планируется переселение 80 семей из ветхого аварийного жилищного жилья, ликвидация ветхого жилья (4 тыс. кв. м.).

2.7. Предложения   по обеспечению  территории Новохоперского муниципального района объектами социальной инфраструктуры

Объекты образования

- Разработка программы  по оптимизации  использования сети объектов образования  с внесением соответствующих  положений в программу социально-экономического развития Новохоперского муниципального района на период с 2010 по 2015 год:

- инвентаризация объектов начального, общего, среднего образования на предмет обновления данных по степени загруженности каждой из школ, процента износа зданий и затрат на содержание каждого объекта;

- принятие решений  относительно каждого объекта образования о целесообразности:

  - проведения капитального ремонта с сохранением существующего статуса учебного заведения;

  - проведение капитального ремонта и (или) реконструкции учебного заведения под многофункциональный образовательный комплекс с комбинацией блоков дошкольного, и (или) начального, общего полного и дополнительного образования, а также физкультуры и спорта с единой базой административного и хозяйственного обеспечения (мероприятия по реконструкции позволят сократить затраты на содержание персонала, обслуживающего объекты образования, затраты на инженерное обеспечение зданий, в том числе, коммунальные услуги и восполнить дефицит недостающих объектов дошкольного образования и физической культуры на территории муниципального района);

- закрытия учебного заведения и перепрофилирования  использования здания;

- иных вариантов дальнейшей эксплуатации объекта.

- Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов образования (параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в генеральных планах поселений и в документации по планировке территории), в том числе:

- Строительство детского сада на 140 мест по ул. 40 лет октября, с. Елань-Колено, Коленовское  сельское поселение с нормативным озеленением территории объекта;

- Строительство школы на 1100 мест в г. Новохоперск с нормативным озеленением территории объекта;

- Реконструкция дополнительной группы к школе на 30 мест в с. Подгорное, Ярковское сельского поселения;

- Реконструкция МДОУ «Терновский детский сад общеразвивающего вида» в пос. Терновский Терновского сельского поселения;

- Реконструкция образовательно-культурного комплекса в с. Алферовка, городское поселение- город Новохоперск;

- Реконструкция СОШ в пос. Долиновский Коленовского сельского поселения;

- Капитальный ремонт здания ДОУ "Ласточка" на 150 мест в р.п. Новохоперский городского поселение- город Новохоперск;

- Реконструкция СОШ в с. Каменка-Садовка городского поселение- город Новохоперск;

- Реконструкция ООШ в пос. Половцево городского поселение- город Новохоперск;

- Реконструкция СОШ в с. Пыховка Пыховского сельского поселения;

- Реконструкция СОШ и интерната в пос. Терновский Терновского сельского поселения;

- Открытие в г. Новохоперск высшего учебного заведения;

- Реконструкция МОУ Елань-Коленовской СОШ №1 в  с. Елань-Колено Коленовского сельского поселения;

- Реконструкция МОУ Елань-Коленовской СОШ №2 в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения;

- Реконструкция МОУ «Новохоперская СОШ №91 в р.п. Новохоперский городского поселение- город Новохоперск;

- Реконструкция МОУ Новохоперской СОШ №2 в г. Новохоперск;

- Строительство дошкольного учреждения на 220 мест г. Новохоперск с нормативным озеленением территории объекта;

- Реконструкция МДОУ «Бороздиновский детский сад общеразвивающего вида «Вишенка» в пос. Бороздиновский Новопокровского сельского поселения

- Реконструкция МДОУ «Елань-Коленовский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения;

- Реконструкция МДОУ «Новохоперский детский сад общеразвивающего вида №3 «Солнышко» в г. Новохоперск;

Объекты здравоохранения

- Реконструкция (строительство) объектов здравоохранения (параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в генеральных планах поселений и в документации по планировке территории), в том числе:

- Завершение строительства центральной районной больницы на 126 коек в  г. Новохоперск;

- Капитальный ремонт ФАПа в с. Пыховка Пыховского сельского поселения;

- Строительство детской больницы с детской поликлиникой в г. Новохоперск;

- Реконструкция амбулатории в с. Красное Краснянского сельского поселения;

- Капитальный ремонт ФАП в пос. Ленинский Новопокровского сельского поселения;

- Капитальный ремонт Новопокровского ФАП Новопокровского сельского поселения;

- Капитальный ремонт Московского ФАП в с. Троицкое Троицкого сельского поселения;

- Содействие мероприятиям по привлечению квалифицированных кадров медицинского персонала к работе в сельских поселениях Новохоперского муниципального района.

Объекты физкультуры и спорта

- Строительство объектов здравоохранения (параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в генеральных планах поселений и в документации по планировке территории), в том числе:

- Содействие мероприятиям по реконструкции и оборудованию спортивных сооружений и площадок в муниципальных образованиях района;

- Ремонтно-восстановительные работы спортзалов школьных зданий;

- Завершение строительства здания с плавательным бассейном  (ФОК) в г. Новохоперск;

- Завершение реконструкции центрального стадиона в  г. Новохоперск;

- Строительство спортзала в МОУ Е-Коленовской СОШ №2 в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения;

- Строительство ФОК в с. Елань-Колено Коленовского сельского поселения;

- Строительство пришкольной спортивной площадки в МОУ Подгоренской СОШ в с. Подгорное  Ярковского сельского поселения;

- Строительство пришкольной спортивной площадки в с. Красное Краснянского сельского поселения;

- Строительство пришкольной спортивной площадки в МОУ Новохоперская СОШ №91 в р.п. Новохоперский городского поселение- город Новохоперск;

- Строительство пришкольной спортивной площадки в МОУ Троицкое СОШ с. Троицкое Троицкого сельского поселения;

- Строительство пришкольной спортивной площадки в МОУ Новохоперская СОШ №2 в г. Новохоперск;

- Реконструкция стадиона в с. Елань-Колено Коленовского сельского поселения;

- Реконструкция стадиона в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения;

Объекты культуры

1. Оказание содействия органам местного самоуправления поселений в капитальном ремонте и  реконструкции объектов культуры (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в генеральных планах поселений и в документации по планировке территории), в том числе:

- Реконструкция мемориального комплекса в с. Русаново городского поселения- город Новохоперск;

- Реконструкция СДК в с. Бурляевка Пыховского сельского поселения;

- Реконструкция СДК в пос. Долиновский Коленовского сельского поселения;

- Реконструкция СДК и клуба в пос. Половцево городского поселения- город Новохоперск;

- Реконструкция СДК в пос. Новопокровский Новопокровского сельского поселения;

- Капитальный ремонт СДК в с. Подгорное Ярковского сельского поселения;

- Реконструкция СДК в с. Пыховка Пыховского сельского поселения;

- Капитальный ремонт СДК в с. Русаново городского поселения- город Новохоперск;

- Реконструкция СДК в пос. Терновский Терновского сельского поселения;

- Реконструкция СДК в пос. Централь Центральского сельского поселения;

- Реконструкция ДК "Кристал" в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения;

- Реконструкция районного краеведческого музея в г. Новохоперск;

- Капитальный ремонт кровли и внутренней системы отопления Старожильского ДК в с. Троицкое Троицкого сельского поселения;

- Ремонт внутренней системы отопления и ремонт зрительного зала Ярковского ДК Ярковского сельского поселения;

- Капитальный ремонт  СДК в пос. Полежаевский Михайловского сельского поселения;

- Капитальный ремонт городской библиотеки г. Новохопёрск и строительство пристройки к зданию городской библиотеки;

- Приобретение театральных кресел для зрительного зала и одежды сцены для районного Дома культуры в г. Новохоперск;

- Строительство мемориально комплекса воинам в с. Красное воинам погибшим во время ВОВ, Краснянское сельское поселение;

Объекты коммунально-бытового обслуживания:

- Содействие мероприятиям по развитию сети предприятий  бытовых услуг в сельских поселениях района с привлечением к работе в этой сфере частных предпринимателей.

- Строительство вдоль автомагистрали Елань – Колено – Воробьевка – Новохоперск гостиницы на 50 мест, кафе на 40 посадочных мест, минимаркета с торговой площадью 100 кв.м., сауны на 10 человек, парикмахерской, автосервиса с полным набором услуг.

Предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения — объектов социальной инфраструктуры отражены на схеме 1.

2.8. Предложения по обеспечению территории муниципального района объектами массового отдыха жителей района

- При разработке генеральных планов городских и сельских поселений, входящих в состав Новохоперского муниципального района, произвести анализ обеспеченности населения объектами озеленения общего пользования и дать предложения по организации (реконструкции) данных объектов с условием обеспечения таковыми  каждого населенного пункта.

- Оказание содействия в проведении комплекса мероприятий по формированию многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов в части района, примыкающей к рекам Хопер, Елань, Савала.

- Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения под объекты рекреации.

- Подготовка инвестиционных проектов освоения указанных территорий под оздоровительное, туристическое и рекреационное строительство.

- Оказание содействия в обеспечении территорий, предназначенных для оздоровительного, туристического и рекреационного освоения инженерной и транспортной инфраструктурой.

- Организация оборудованных пляжей в городе Новохоперск, рабочих поселках Новохоперский и Елань-Коленовский, селах Елань-Колено, Троицкое, Русаново, Пыховка, Бурляево, Каменка-Садовка, Подосиновка  и  др. со строительством спасательных станций.

- Строительство базы отдыха на 100 мест на берегу реки Хопер в городском поселении - город Новохоперск

- Организация туристических маршрутов по территории района с включением в план маршрута посещение экологически чистых и достопримечательных мест с богатым историческим наследием.

- Благоустройство парка им. Краузе, ремонт дорожного покрытия и устройство тротуарных дорожек в р.п. Новохоперский городского поселения – г. Новохоперск;

- Благоустройство городского парка с выходом на смотровую площадку с видом на пойму р. Хопер в г. Новохоперск;

2.9. Предложения по обеспечению территории муниципального района объектами по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

  - Разработка генеральной схемы очистки территории Новохоперского муниципального района в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. №152 «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации».

  - Проектирование и строительство  пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО при имеющемся (строящемся) полигоне ТБО, г. Новохоперск), в том числе - открытые гидроизолированные карты временного накопления ТБО, участок размещения (захоронения) балластных фракций, пункт перегрузки балластных фракций системы "Мультилифт", площадка компостирования сельхозотходов и осадков сточных вод с буртом накопления рекультивационных материалов, устройство биотермической ямы, место хранения отработанных люминесцентных ламп, пост ручной сортировки и пакетирования с площадками временного накопления пакетированных пластиков и бумаги.

  - Ликвидация  свалок на территории района.

  - Рекультивация земель, занятых  свалками.

  - При разработке генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав Новохоперского муниципального района, запланировать в населенных пунктах строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на муниципальный полигон ТБО, а также с условием размещения этих площадок за пределами водоохранных зон и зон затопления паводковыми водами; а также строительство благоустроенных дорог к площадкам временного накопления ТБО.

2.10. Мероприятия по снижению риска возможных негативных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения,окружающую среду в рамках полномочий органов местного самоуправления района

- Выполнение мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления района по  ликвидации подтопления территорий населенных пунктов района: проведение водоохранных мероприятий с целью создания водообмена за счет проточности,  повышения водоотводящей и дренирующей роли водотока путем строительства сооружений инженерной защиты территории и очистки  русел рек Савала, Елань, Хопер. Состав систем, объектов, сооружений  и мероприятий инженерной защиты от затопления и подтопления (устройство дамб обвалования; регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; дренажные системы и отдельные дренажи; расчистка русел,  агролесомелиорацию и др.)  определяется специальным проектом, разработанным для конкретной территории в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85.

- Осуществление мероприятий по обоснованию необходимости строительства и по оказанию помощи муниципальным образованиям района в размещении пожарных депо в соответствии с действующими нормами и правилами. Тип депо и количество автомобилей определяется при разработке генеральных планов поселений Новохоперского района.

- Закрытие действующих скотомогильников, чья санитарно-защитная зона распространяется на жилую застройку.

- При  разработке генеральных планов  сельских поселений Новохоперского муниципального района, произвести выбор площадок для  скотомогильников  взамен закрытых в соответствии с предложением,  п.  3.

- Рекультивация земель, занятых закрытыми скотомогильниками, в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

- Закрытие действующих кладбищ, находящихся в водоохранной зоне и зоне затопления паводком 1% обеспеченности.

- При разработке генеральных планов поселений, произвести выбор площадок для размещения кладбищ.

2.11. Предложения по организации мероприятий межпоселенческого характера по  охране окружающей среды

Природоохранные мероприятия Новохоперского муниципального района разработаны в соответствии с программой «Экология и природные ресурсы» и областной целевой программой «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2014 годы».

Охрана воздушного бассейна

- Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

- Содействие организации санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий

- Содействие мероприятиям по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн:

- приведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствие с ростом интенсивности движения;

- озеленение магистральных дорог с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

Охрана поверхностных и подземных вод

- Улучшение питьевого водоснабжения сельских поселений, строительство централизованных систем водопровода.

- Содействие организации санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения.

- Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки во всех населенных пунктах, в первую очередь на предприятиях  по переработке сельскохозяйственной продукции – молочные и мясоперерабатывающие предприятия.

- Решение вопроса строительства современных очистных сооружений в сельских поселениях, вопроса строительства или реконструкции локальных очистных сооружений на предприятиях.

- Содействие установлению водоохранных зон рек.

- Содействие комплексу мероприятий, направленных на обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений (ГТС).

- Реконструкция, капитальный и текущий ремонт ГТС, строительство новых противоэрозионных ГТС.

- Ведение регистра ГТС.

Охрана почвы

- Рекультивация и санация мест размещения промышленных отходов.

- Организация  утилизации сельскохозяйственных отходов методом компостирования.

- Выбор участков, проектирование и строительство скотомогильников  в соответствии с требованиями СанПиН    2.2.1/2.1.1.1200-03

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений.

Природно-экологический каркас

- Организация новых особо охраняемых природных территорий – памятников природы регионального значения в соответствии с предложениями администрации Новохоперского муниципального района: 11 родников, «Участок р. Савала», «пойма р. Татарка».

Охрана растительного и животного мира

- Нормативное озеленение населенных пунктов муниципального район.

- Обеспечение максимального сохранения лесных насаждений лесфонда и участков древесно-кустарниковой растительности.

- Создание оптимальных условий для поддержания  видового разнообразия животного мира.

3. Последовательность реализации мероприятий по территориальному планированию

Схемы территориального планирования Новохоперского муниципального района

| № | Наименование мероприятия по территориальному планированию | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | Мероприятия по территориальному планированию в части учёта интересов Российской Федерации, Воронежской области, сопредельных муниципальных образований |
| 1.1. | Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального района | + | + |
| 1.2. | Реализация основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных, ведомственных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий области, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального района | + | + |
| 1.3. | Учёт интересов сопредельных муниципальных образований — Грибановского, Поворинского, Воробьевского, Аннинского, Таловского и Бутурлиновского муниципальных районов, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Новохоперского района | + | + |
| 1.4. | Учёт интересов сопредельной с Новохоперским муниципальным районом Волгоградской области, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Новохоперского района | + | + |
| 2. | Предложения по изменению административно-территориального устройства Новохоперского муниципального района |
| 2.1. | Проведение комплекса мероприятий по изменению, установлению и инструментальному закреплению границ муниципальных образований в порядке, определенном действующим законодательством, по уточнению границы между Елань-Коленовским городским и Коленовским сельским поселениями в части исключения из границ Коленовского сельского поселения участка застройки по ул. Титова и включения указанных участков в границы Елань-Коленовского городского поселения. | + |  |
| 3. | Предложения по обеспечению территории Новохоперского муниципального района объектами транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции дорог общего пользования в поселениях Новохоперского муниципального района; перечень дорог, подлежащих строительным, ремонтным, благоустроительным работам, с указанием протяженности определить в рамках проектирования генеральных планов муниципальных образований Новохоперского муниципального района | + |  |
| 3.2. | Строительство автомобильной дороги местного значения от с. Каменка-Садовка городского поселения- г. Новохоперск до с. Пыховка Пыховского сельского поселения. | + |  |
| 3.3. | Строительство автомобильной дороги от д. Ивановка до п. Еланский городского поселения- г. Новохоперск. | + |  |
| 3.4. | Строительство автомобильной дороги регионального значения — южный обход города Новохоперск. | + |  |
| 3.5. | Строительство автомобильной дороги местного значения между с. Бурляевка, п. Владимировка Пыховского сельского поселения и п. Михайловский Михайловского сельского поселения. | + |  |
| 3.6. | Реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием Елань-Коленовского городского поселения. | + |  |
| 3.7. | Реконструкция и ремонт автомобильных дорог р.п. Новохоперский городского поселения- г. Новохоперск. | + |  |
| 3.8. | Замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений | + |  |
| 3.9. | Ремонт автомобильной дороги пос. Озерный – х. Богдань городского поселения- г. Новохоперск. | + |  |
| 3.10. | Строительство участка автомобильной дороги регионального значения 20 ОП РЗ НВ40-0 "Курск - Борисоглебск" - Листопадовка - Елань-Колено |  | + |
| 3.11. | Реконструкция моста через реку Хопёр в г. Новохоперск | + |  |
| 3.12. | Замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков | + |  |
| 3.13. | Резервирование в генеральных планах муниципальных образований территории для размещения автобусных остановочных и отстойно-разворотных площадок | + |  |
| 3.14. | Оптимизация пригородной маршрутной сети с увеличением протяженности маршрутов общественного автотранспорта для обеспечения всех жителей района транспортными связями с районным центром и крупными населенными пунктами района | + |  |
| 3.15. | Строительство автомобильной дороги местного значения до с. Подосиновка через п. Елка Коленовского сельского поселения | + |  |
| 3.16. | Строительство дорог с твердым покрытием к существующим кладбищам, размещенным на удалении от населенных пунктов: с. Каменка-Садовка (к северо-западу), п. Солонцов (к юго-западу), п. Щепетное (к юго-востоку). | + |  |
| 3.17. | Строительство дорог с твердым покрытием к пляжам. | + |  |
| 3.18. | Строительство дорог с твердым покрытием к действующим скотомогильникам. | + |  |
| 4. | Предложения по обеспечению территории Новохоперского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры |
| 4.1. | Предложения по развитию системы газоснабжения |  |  |
| 4.1.1. | Строительство межпоселковых газопроводов от АГРС Елань-Колено к п. Новопокровский, п. Шевлягинский, п.Бороздиновский, п.Ленинский, с.Ярки, с.Подгорное, с.Подосиновка Новохоперского муниципального района | + |  |
| 4.1.2. | Строительство межпоселковых газопроводов от с.Елань-Колено до п.Терновский с ответвлением к п. Еланский, п. Березовка (свх. Елань-Коленовский), п. Некрыловский, п. Желтые пруды, п. Соколовский, п. Долиновский (свх. им. ХХП Партсъезда) Новохоперского муниципального района | + |  |
| 4.1.3. | Строительство газопровода высокого давления от газопровода межпоселкового АГРС с. Каменка-Садовка-Централь до п. Камышановский Центральского сельского поселения | + |  |
| 4.1.4. | Строительство газопровода высокого давления от газопровода межпоселкового АГРС с. Каменка-Садовка-Михайловка до п. Пионерский Михайловского сельского поселения | + |  |
| 4.1.5. | Строительство газопровода высокого и низкого давления п. Димитровский Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.1.6. | Строительство газопровода высокого и низкого давления п. Студеный Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.1.7. | Строительство газопровода высокого и низкого давления п. Лепехинка Терновского сельского поселения | + |  |
| 4.2. | Предложения по развитию системы теплоснабжения |  |  |
| 4.2.1. | Перевод на газ, как более дешевый и экологичный вид топлива, котельных и локальных систем отопления в малоэтажной застройке района | + | + |
| 4.2.2. | Замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции | + | + |
| 4.2.3. | Внедрение приборов учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчиков) | + | + |
| 4.2.4. | Инвентаризация всех тепловых сетей и составление на них паспортов | + |  |
| 4.2.5. | Строительство блочной котельной для здания администрации Елань - Коленовского городского поселения | + |  |
| 4.2.6. | Строительство блочной котельной Коленовской сельской библиотеки | + |  |
| 4.2.7. | Строительство блочной котельной для участковой больницы в р.п. Елань-Коленовский | + |  |
| 4.2.8. | Строительство блочной котельной для ДК Новопокровского сельского поселения | + |  |
| 4.2.9. | Строительство блочной котельной для Ленинского ДК Новопокровского сельского поселения | + |  |
| 4.2.10. | Строительство газовой котельной для Бороздиновского СДК Новопокровского сельского поселения | + |  |
| 4.2.11. | Строительство котельной для администрации Ярковского сельского поселения | + |  |
| 4.2.12. | Строительство блочной котельной для Ярковской больницы | + |  |
| 4.2.13. | Установка блочной газовой котельной для "Берёзовской ООШ и Берёзовского СДК" Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.2.14. | Установка блочной газовой котельной для Терновской СОШ Терновского сельского поселения | + |  |
| 4.2.15. | Строительство газовой котельной для детского сада в п. Терновский Терновского сельского поселения | + |  |
| 4.2.16. | Газовая котельная для Терновской врачебной амбулатории | + |  |
| 4.2.17. | Газовая котельная для здания администрации Терновского сельского поселения | + |  |
| 4.2.18. | Установка блочной газовой котельной для Терновского СДК | + |  |
| 4.2.19. | Установка блочной газовой котельной для здания администрации Березовского сельского поселения и ФАПа Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.2.20. | Установка блочной газовой котельной для Долиновской ООШ и ФАП Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.2.21. | Установка блочной газовой котельной для СДК и здания администрации Центральского сельского поселения | + |  |
| 4.2.22. | Установка блочной газовой котельной РДК в г. Новохоперск | + |  |
| 4.2.23. | Строительство газовой котельной для амбулатории р.п. Елань-Коленовский | + |  |
| 4.2.24. | Строительство газовой котельной для офиса ВОП р.п. Елань-Коленовский | + |  |
| 4.2.25. | Строительство газовой котельной для Центральской амбулатории | + |  |
| 4.2.26. | Строительство газовой котельной для Димитровского ФАП Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.2.27. | Строительство газовой котельной для Московского ФАП Новопокровского сельского поселения | + |  |
| 4.2.28. | Строительство газовой котельной для Некрыловского ФАП Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.2.29. | Строительство газовой котельной для Пионерского ФАП Михайловского сельского поселения | + |  |
| 4.2.30. | Строительство газовой котельной для Ильменского ФАП городского поселения- город Новохоперск | + |  |
| 4.2.31. | Строительство газовой котельной для Михайловского СК Михайловского сельского поселения | + |  |
| 4.2.32. | Строительство газовой котельной для Бороздиновского СДК Новопокровского сельского поселения | + |  |
| 4.2.33. | Строительство газовой котельной для Полежаевского СДК Михайловского сельского поселения | + |  |
| 4.2.34. | Строительство газовой котельной для Пыховского СДК Пыховского сельского поселения | + |  |
| 4.2.35. | Строительство блочной котельной для ГОУ "Елань-Коленовская школа интернат" для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.2.36. | Строительство блочной котельной для ГОУ НПО Профессионального училища №45 р.п. Елань - Коленовский | + |  |
| 4.3. | Предложения по развитию системы водоснабжения |  |  |
| 4.3.1. | Инвентаризация всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории района, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию | + |  |
| 4.3.2. | Освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых водозаборов, строительство дополнительных очистных сооружений, внедрение новых методов очистки и обезжелезивания для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» | + | + |
| 4.3.3. | Развитие систем водоснабжения населенных пунктов городского и сельских поселений района, обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов, бурение разведочно-эксплуатационных скважин: | + | + |
| 4.3.3.1. | Сооружение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопровода (3,15 км) по ул. Пролетарская, Карла Маркса, Луговая, Красина в с. Красное Краснянского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.2. | Реконструкция системы водоснабжения (4 км) в с. Красное Краснянского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.3. | Реконструкция системы водоснабжения (130 км) городского поселения — г. Новохоперск | + |  |
| 4.3.3.4. | Строительство водозабора (Клиническая) в г. Новохоперск | + |  |
| 4.3.3.5. | Сооружение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе «Корначок» и приобретение оборудования (насосы, станции управления, измерительные приборы, гидранты, колонки и др.) в р.п. Новохоперский, городского поселения — г. Новохоперск | + |  |
| 4.3.3.6. | Реконструкция системы водоснабжения (27 км) в р.п. Новохоперский городского поселения — г. Новохоперск | + |  |
| 4.3.3.7. | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины по ул. Мира в г. Новохоперск | + |  |
| 4.3.3.8. | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины в п. Еланский городского поселения — г. Новохоперск | + |  |
| 4.3.3.9. | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (4,5 км) с. Алферовка городского поселения — г. Новохоперск | + |  |
| 4.3.3.10. | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины, реконструкция системы водоснабжения (3,5 км) и водозабора с. Бурляевка Пыховского сельского поселени | + |  |
| 4.3.3.11. | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (2,45 км) пос. Долиновский Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.12. | Реконструкция системы водоснабжения (14 км) пос. Березовский Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.13. | Реконструкция водоснабжения (14 км) с. Каменка-Садовка городского поселения — г. Новохоперск | + |  |
| 4.3.3.14. | Сооружение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (25 км) в с. Елань-Колено Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.15. | Сооружение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (9 км) в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения | + |  |
| 4.3.3.16. | Водоснабжение пос. Некрылово Краснянского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.17. | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (14 км) пос. Михайловка Михайловского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.18. | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (3,7 км) пос. Половцево городского поселения — г. Новохоперск | + |  |
| 4.3.3.19. | Сооружение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (15 км) в пос. Новопокровский Новопокровского сельского поселения; | + |  |
| 4.3.3.20. | Сооружение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (21 км) в с. Подгорное Ярковского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.21. | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (3 км) с. Подосиновка Коленовского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.22. | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и строительство водопроводных сетей (5 км) в пос. Полежаевский Михайловского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.23. | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины в с. Пыховка Пыховского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.24. | Сооружение 2-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (10 км) в пос. Терновский Терновского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.25. | Реконструкция водопроводных сетей (5,6 км) и строительство разведочно-эксплуатационной скважины в п. Централь Центральского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.26. | Сооружение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (17 км) в с. Ярки Ярковского сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.27. | Сооружение 4-х разведочно-эксплуатационных скважин и строительство водопроводных сетей (48 км) в с. Троицкое Троицкого сельского поселения | + |  |
| 4.3.3.28. | Сооружение разведочно-эксплуатационной скважины и реконструкция системы водоснабжения (7 км) с. Русаново городского поселения — г. Новохоперск | + |  |
| 4.4. | Предложения по развитию системы водоотведения |  |  |
| 4.4.1. | Проектирование и строительство централизованной канализации в крупных сельских населенных пунктах: с организацией очистных сооружений, прокладкой самотечных и напорных коллекторов, строительством насосных станций перекачки | + | + |
| 4.4.2. | Строительство и реконструкция сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации | + | + |
| 4.4.3. | Строительство комплекса биологических очистных сооружений | + |  |
| 4.4.4. | Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверх-нормативным сроком эксплуатации | + | + |
| 4.4.5. | Строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий | + | + |
| 4.4.6. | Строительство локальных очистных сооружений малой мощности для индивидуальной застройки («Кубост» и т. п.) | + |  |
| 4.4.7. | Внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения для сокращения сброса сточных вод | + | + |
| 4.4.8. | Проектирование и строительство в крупных населенных пунктах ливневой канализации с отводом стоков на очистные сооружения | + | + |
| 4.4.9. | Расширение системы водоотведения Новохоперского городского поселения – г. Новохоперск | + |  |
| 4.4.10. | Реконструкции очистных сооружений г. Новохоперск при участии предприятий района. | + |  |
| 4.5. | Предложения по развитию системы электроснабжения |  |  |
| 4.5.1. | реконструкция сетей линии 0,4 кВ и 10 кВ | + | + |
| 4.5.2. | замена и реконструкция оборудования сетей и подстанций 35, 110 кВ, отслуживших нормативные сроки и требующих ремонта ввиду неудовлетворительного технического состояния, с заменой опор и проводов | + | + |
| 4.5.3. | установка новых подстанций, замена оборудования - силовых трансформаторов | + | + |
| 4.5.4. | установка вторых трансформаторов на однотрансформаторные подстанции | + | + |
| 4.5.5. | строительство распределительных сетей (с минимизацией потерь до 4-5 %), оснащенных приборами учета потерь электроэнергии, адаптированными к АИИСКУЭ | + |  |
| 4.5.6. | строительство ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП диаметром не менее 50 мм2 или кабеля длиной не более 500 метров от центра питания до потребителя | + |  |
| 4.5.7. | строительство РП-10 кВ | + |  |
| 4.5.8. | Реконструкция ПС 110/10 кВ с заменой вводов ГБМТ-110/630 на вводы с твердой изоляцией | + |  |
| 4.5.9. | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Пыховка, Троицкое с заменой ОД, КЗ-35 кВ на электрогазовые и вакуумные выключатели | + |  |
| 4.6. | Предложения по развитию системы связи |  |  |
| 4.6.1. | Содействие развитию рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели | + | + |
| 4.6.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации | + | + |
| 4.6.3. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи | + | + |
| 4.6.4. | Развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг электронной почты, пунктов «Интернет» для населения | + | + |
| 4.6.5. | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи | + | + |
| 4.6.6. | Содействие увеличению количества программ телерадиовещания и зон их уверенного приема на всей территории района | + | + |
| 4.6.7. | Содействие подготовке сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание | + | + |
| 4.6.8. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно - оптических линий | + | + |
| 4.6.9. | Разработка и совершенствование телефонной сети общего пользования, телерадиовещания с целью построения многофункциональной мультисервисной транспортной сети | + | + |
| 5. | Предложения по созданию условий для развития промышленности, сельскохозяйственного производства в поселениях на территории Новохоперского муниципального района, содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
| 5.1. | Оказание содействия в подготовке территорий для размещения промышленных и агропромышленных предприятий в крупных населенных пунктах района (в том числе и на земельных участках неработающих и неэффективно работающих предприятий) преимущественно для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | + | + |
| 5.2. | Обозначение зон возможного размещения агропромышленных площадок для первичной обработки и хранения сельхозпродукции с последующим уточнением при разработке генеральных планов сельских поселений | + |  |
| 5.3. | Содействие реанимации существующих агропромышленных площадок в населенных пунктах района с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры и размещением производств с санитарно-защитной зоной не более 300м (в том числе для размещения предприятий и организаций малого и среднего бизнеса) | + | + |
| 5.4. | Оказание содействия в формировании на территории Новохоперского района производственно-закупочных связей и интеграции экономики района в региональные рынки Воронежской области и других субъектов РФ | + | + |
| 5.5. | Резервирование территории для предоставления земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в промышленных, коммунально-складских, общественно-торговых и иных зонах населенных пунктов района. Границы земельных участков определить при разработке генеральных планов поселений, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе | + | + |
| 5.6. | Содействие строительству цеха по производству сухой пшеничной клейковины, на базе ЗАО "Ильмень", мощностью по переработке сырья (пшеницы) 50,6 тыс. тонн в год, пос. Половцево, городское поселение- город Новохоперск. Размещение цеха на данном земельном участке необходимо осуществлять при условии соблюдения санитарно-защитных норм согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Срок реализации- 2011-2012 гг. | + |  |
| 5.7. | Содействие реконструкции ОАО "Елань-Коленовский сахарный завод". | + |  |
| 5.8. | Содействие реконструкции ЗАО "Завод растительных масел "Новохоперский". | + |  |
| 5.9. | Содействие реконструкции Новохоперского филиала ЦЧАПК на 200 голов КРС. | + |  |
| 5.10. | Строительство свинокомплекса на 13,5 тыс. тонн мяса в живом весе в год (Агро-Эко) на территории Краснянского сельского поселения. | + |  |
| 5.11. | Организация предприятия по добыче кварцевого песка вблизи пос. Половцево городского поселения- город Новохоперск с учетом режима полосы отвода и придорожной полосы автодороги регионального значения 20 ОП РЗ Н 20-17. | + |  |
| 5.12. | При разработке генерального плана Коленовского сельского поселения предусмотреть выбор территорий под развитие производственной инфраструктуры перспективной разработки Еланского и Ёлкинского участков недр при условии соблюдения режима зон с особыми условиями использования. | + | + |
| 6. | Предложения по обеспечению территории Новохоперского муниципального района объектами жилья |
| 6.1. | Содействие обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года». | + |  |
| 6.2. | Резервирование земельных участков для предоставления многодетным семьям, гражданам, на которых распространяются меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», относящихся к категориям ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы и ветеранов труда, а также членов семей погибших (умерших), инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и иным категориям граждан в соответствии со ст. 13 закона Воронежской области от 13.05.2008 №25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области». | + | + |
| 6.3. | Строительство жилых домов в районе больнично- поликлинического комплекса в г. Новохоперск | + |  |
| 6.4. | «Достойное жилье» - строительство трех многоэтажных жилых домов в р.п. Новохоперский городского поселения- город Новохоперск. Реализация мероприятия позволит ввести в эксплуатацию 72 благоустроенных квартир, что устранит проблему отсутствия новых квартир на рынке жилья. | + |  |
| 6.5. | Содействие реализации региональной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Воронежской области». | + | + |
| 6.6. | Содействие реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда». В 2012-2016 годы планируется переселение 80 семей из ветхого аварийного жилищного жилья, ликвидация ветхого жилья (4 тыс. кв. м.). | + |  |
| 7. | Предложения по обеспечению территории Новохоперского муниципального района объектами социальной инфраструктуры |
| 7.1. | Объекты образования |  |  |
| 7.1.1. | Разработка программы по оптимизации использования сети объектов образования с внесением соответствующих положений в программу социально-экономического развития Новохоперского муниципального района на период с 2010 по 2015 год: инвентаризация объектов начального, общего, среднего образования на предмет обновления данных по степени загруженности каждой из школ, процента износа зданий и затрат на содержание каждого объекта; принятие решений относительно каждого объекта образования о целесообразности: проведения капитального ремонта с сохранением существующего статуса учебного заведения; проведение капитального ремонта и реконструкции учебного заведения под многофункциональный образовательный комплекс с комбинацией блоков дошкольного, и (или) начального, общего полного, профессионального и дополнительного образования, а также физкультуры и спорта с единой базой административного и хозяйственного обеспечения; закрытия учебного заведения и перепрофилирование использования здания; иных вариантов дальнейшей эксплуатации объекта | + |  |
| 7.1.2. | Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов образования (параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в генеральных планах поселений и в документации по планировке территории), в том числе: | + | + |
| 7.1.2.1. | Строительство детского сада на 140 мест по ул. 40 лет октября, с. Елань-Колено, Коленовское сельское поселение с нормативным озеленением территории объекта; | + |  |
| 7.1.2.2. | Строительство школы на 1100 мест в г. Новохоперск с нормативным озеленением территории объекта | + |  |
| 7.1.2.3. | Реконструкция дополнительной группы к школе на 30 мест в с. Подгорное, Ярковское сельского поселения | + |  |
| 7.1.2.4. | Реконструкция МДОУ «Терновский детский сад общеразвивающего вида» в пос. Терновский Терновского сельского поселения | + |  |
| 7.1.2.5. | Реконструкция образовательно-культурного комплекса в с. Алферовка, городское поселение- город Новохоперск | + |  |
| 7.1.2.6. | Реконструкция СОШ в пос. Долиновский Коленовского сельского поселения | + |  |
| 7.1.2.7. | Капитальный ремонт здания ДОУ "Ласточка" на 150 мест в р.п. Новохоперский городского поселение- город Новохоперск | + |  |
| 7.1.2.8. | Реконструкция СОШ в с. Каменка-Садовка городского поселение- город Новохоперск | + |  |
| 7.1.2.9. | Реконструкция ООШ в пос. Половцево городского поселение- город Новохоперск | + |  |
| 7.1.2.10. | Реконструкция СОШ в с. Пыховка Пыховского сельского поселения | + |  |
| 7.1.2.11. | Реконструкция СОШ и интерната в пос. Терновский Терновского сельского поселения | + |  |
| 7.1.2.12. | Открытие в г. Новохоперск высшего учебного заведения | + |  |
| 7.1.2.13. | Реконструкция МОУ Елань-Коленовской СОШ №1 в с. Елань-Колено Коленовского сельского поселения | + |  |
| 7.1.2.14. | Реконструкция МОУ Елань-Коленовской СОШ №2 в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения | + |  |
| 7.1.2.15. | Реконструкция МОУ «Новохоперская СОШ №91 в р.п. Новохоперский городского поселение- город Новохоперск | + |  |
| 7.1.2.16. | Реконструкция МОУ Новохоперской СОШ №2 в г. Новохоперск | + |  |
| 7.1.2.17. | Строительство дошкольного учреждения на 220 мест г. Новохоперск с нормативным озеленением территории объекта | + |  |
| 7.1.2.18. | Реконструкция МДОУ «Бороздиновский детский сад общеразвивающего вида «Вишенка» в пос. Бороздиновский Новопокровского сельского поселения | + |  |
| 7.1.2.19. | Реконструкция МДОУ «Елань-Коленовский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения | + |  |
| 7.1.2.20. | Реконструкция МДОУ «Новохоперский детский сад общеразвивающего вида №3 «Солнышко» в г. Новохоперск | + |  |
| 6.2. | Объекты здравоохранения |  |  |
| 6.2.1. | Реконструкция (строительство) объектов здравоохранения (параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в генеральных планах поселений и в документации по планировке территории), в том числе: | + | + |
| 6.2.1.1. | Завершение строительства центральной районной больницы на 126 коек, г. Новохоперск | + |  |
| 6.2.1.2. | Реконструкция ФАПа в с. Пыховка Пыховского сельского поселения | + |  |
| 6.2.1.3. | Строительство детской больницы с детской поликлиникой в г. Новохоперск | + |  |
| 6.2.1.4. | Реконструкция амбулатории в с. Красное Краснянского сельского поселения | + |  |
| 6.2.1.5. | Капитальный ремонт ФАП в пос. Ленинский Новопокровского сельского поселения | + |  |
| 6.2.1.6. | Капитальный ремонт Новопокровского ФАП Новопокровского сельского поселения | + |  |
| 6.2.1.7. | Капитальный ремонт Московского ФАП в с. Троицкое Троицкого сельского поселения | + |  |
| 6.2.2. | Содействие мероприятиям по привлечению квалифицированных кадров медицинского персонала к работе в сельских поселениях Новохоперского муниципального района | + | + |
| 6.3. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 6.3.1. | Содействие мероприятиям по реконструкции и оборудованию спортивных сооружений и площадок в муниципальных образованиях района | + | + |
| 6.3.2. | Ремонтно-восстановительные работы спортзалов школьных зданий | + | + |
| 6.3.3. | Завершение строительства здания с плавательным бассейном (ФОК) в г.Новохоперск | + |  |
| 6.3.4. | Завершение реконструкции центрального стадиона, г. Новохоперск | + |  |
| 6.3.5. | Строительство спортзала в МОУ Е-Коленовской СОШ №2 в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения | + |  |
| 6.3.6. | Строительство ФОК в с. Елань-Колено Коленовского сельского поселения | + |  |
| 6.3.7. | Строительство пришкольной спортивной площадки в МОУ Подгоренской СОШ в с. Подгорное Ярковского сельского поселения | + |  |
| 6.3.8. | Строительство пришкольной спортивной площадки в с. Красное Краснянского сельского поселения | + |  |
| 6.3.9. | Строительство пришкольной спортивной площадки в МОУ Новохоперская СОШ №91 в р.п. Новохоперский городского поселение- город Новохоперск | + |  |
| 6.3.10. | Строительство пришкольной спортивной площадки в МОУ Троицкое СОШ с. Троицкое Троицкого сельского поселения | + |  |
| 6.3.11. | Строительство пришкольной спортивной площадки в МОУ Новохоперская СОШ №2 в г. Новохоперск | + |  |
| 6.3.12. | Реконструкция стадиона в с. Елань-Колено Коленовского сельского поселения | + |  |
| 6.3.13. | Реконструкция стадиона в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения | + |  |
| 6.4. | Объекты культуры |  |  |
| 6.4.1. | Оказание содействия органам местного самоуправления поселений в строительстве и реконструкции объектов культуры (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо определить в генеральных планах поселений и в документации по планировке территории), в том числе: | + | + |
| 6.4.1.1. | Реконструкция мемориального комплекса в с. Русаново городского поселения- город Новохоперск | + |  |
| 6.4.1.2. | Реконструкция СДК в с. Бурляевка Пыховского сельского поселения | + |  |
| 6.4.1.3. | Реконструкция СДК в пос. Долиновский Коленовского сельского поселения | + |  |
| 6.4.1.4. | Реконструкция СДК и клуба в пос. Половцево городского поселения- город Новохоперск | + |  |
| 6.4.1.5. | Реконструкция СДК в пос. Новопокровский Новопокровского сельского поселения | + |  |
| 6.4.1.6. | Капитальный ремонт СДК в с. Подгорное Ярковского сельского поселения | + |  |
| 6.4.1.7. | Реконструкция СДК в с. Пыховка Пыховского сельского поселения | + |  |
| 6.4.1.8. | Капитальный ремонт СДК в с. Русаново городского поселения- город Новохоперск | + |  |
| 6.4.1.9. | Реконструкция СДК в пос. Терновский Терновского сельского поселения | + |  |
| 6.4.1.10. | Реконструкция СДК в пос. Централь Центральского сельского поселения | + |  |
| 6.4.1.11. | Реконструкция ДК "Кристал" в р.п. Елань-Коленовский Елань-Коленовского городского поселения | + |  |
| 6.4.1.12. | Реконструкция районного краеведческого музея в г. Новохоперск | + |  |
| 6.4.1.13. | Капитальный ремонт кровли и внутренней системы отопления Старожильского ДК в с. Троицкое Троицкого сельского поселения | + |  |
| 6.4.1.14. | Ремонт внутренней системы отопления и ремонт зрительного зала Ярковского ДК Ярковского сельского поселения | + |  |
| 6.4.1.15. | Капитальный ремонт СДК в пос. Полежаевский Михайловского сельского поселения | + |  |
| 6.4.1.16. | Капитальный ремонт городской библиотеки г. Новохопёрск и строительство пристройки к зданию городской библиотеки | + |  |
| 6.4.1.17. | Приобретение театральных кресел для зрительного зала и одежды сцены для районного Дома культуры в г. Новохоперск | + |  |
| 6.4.1.18. | Строительство мемориально комплекса воинам в с. Красное воинам погибшим во время ВОВ, Краснянское сельское поселение | + |  |
| 6.5. | Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |
| 6.5.1. | Содействие мероприятиям по развитию сети предприятий бытовых услуг в сельских поселениях с привлечением к работе в этой сфере частных предпринимателей | + | + |
| 6.5.2. | Строительство вдоль автомагистрали Елань – Колено – Воробьевка – Новохоперск гостиницы на 50 мест, кафе на 40 посадочных мест, минимаркета с торговой площадью 100 кв.м., сауны на 10 человек, парикмахерской, автосервиса с полным набором услуг. | + |  |
| 7. | Предложения по обеспечению территории муниципального района объектами массового отдыха жителей района |
| 7.1. | При разработке генеральных планов городских и сельских поселений, входящих в состав Новохоперского муниципального района, произвести анализ обеспеченности населения объектами озеленения общего пользования и дать предложения по организации (реконструкции) данных объектов с условием обеспечения таковыми каждого населенного пункта | + | + |
| 7.2. | Оказание содействия в проведении комплекса мероприятий по формированию многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов в части района, примыкающей к рекам Хопер, Елань, Савала | + | + |
| 7.3. | Проведение инженерных изысканий на площадках перспективного освоения под объекты рекреации | + | + |
| 7.4. | Подготовка инвестиционных проектов освоения указанных территорий под оздоровительное, туристическое и рекреационное строительство | + | + |
| 7.5. | Оказание содействия в обеспечении территорий, предназначенных для оздоровительного, туристического и рекреационного освоения инженерной и транспортной инфраструктурой | + |  |
| 7.6. | Организация оборудованных пляжей в городе Новохоперск, рабочих поселках Новохоперский и Елань-Коленовский, селах Елань-Колено, Троицкое, Русаново, Пыховка, Бурляево, Каменка-Садовка, Подосиновка и др. со строительством спасательных станций | + |  |
| 7.7. | Строительство базы отдыха на 100 мест на берегу реки Хопер в городском поселении - город Новохоперск | + |  |
| 7.8. | Организация туристических маршрутов по территории района с включением в план маршрута посещение экологически чистых и достопримечательных мест с богатым историческим наследием. | + |  |
| 7.9. | Благоустройство парка им. Краузе, ремонт дорожного покрытия и устройство тротуарных дорожек в р.п. Новохоперский городского поселения – г. Новохоперск | + |  |
| 7.10. | Благоустройство городского парка с выходом на смотровую площадку с видом на пойму р. Хопер в г. Новохоперск | + |  |
| 8. | Предложения по обеспечению территории муниципального района объектами по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| 8.1. | Разработка генеральной схемы очистки территории Новохоперского муниципального района в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 г. №152 «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» | + |  |
| 8.2. | Проектирование и строительство пункта сбора, накопления и первичной сортировки ТБО при имеющемся (строящемся) полигоне ТБО, г. Новохоперск), в том числе - открытые гидроизолированные карты временного накопления ТБО, участок размещения (захоронения) балластных фракций, пункт перегрузки балластных фракций системы "Мультилифт", площадка компостирования сельхозотходов и осадков сточных вод с буртом накопления рекультивационных материалов, устройство биотермической ямы, место хранения отработанных люминесцентных ламп, пост ручной сортировки и пакетирования с площадками временного накопления пакетированных пластиков и бумаги | + |  |
| 8.3. | Ликвидация свалок на территории района | + |  |
| 8.4. | Рекультивация земель, занятых свалками | + |  |
| 8.5. | При разработке генеральных планов муниципальных образований, входящих в состав Новохоперского муниципального района, запланировать в населенных пунктах строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом на муниципальный полигон ТБО, а также с условием размещения этих площадок за пределами водоохранных зон и зон затопления паводковыми водами, а также строительство благоустроенных дорог к площадкам временного накопления ТБО | + |  |
| 9. | Мероприятия по снижению риска возможных негативных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий органов местного самоуправления района |
| 9.1. | Выполнение мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления района по ликвидации подтопления территорий населенных пунктов района: проведение водоохранных мероприятий с целью создания водообмена за счет проточности, повышения водоотводящей и дренирующей роли водотока путем строительства сооружений инженерной защиты территории и очистки русел рек Савала, Елань, Хопер. Состав систем, объектов, сооружений и мероприятий инженерной защиты от затопления и подтопления (устройство дамб обвалования; регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; дренажные системы и отдельные дренажи; расчистка русел, агролесомелиорацию и др.) определяется специальным проектом, разработанным для конкретной территории в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 | + | + |
| 9.2. | Осуществление мероприятий по обоснованию необходимости строительства и по оказанию помощи муниципальным образованиям района в размещении пожарных депо в соответствии с действующими нормами и правилами. Тип депо и количество автомобилей определяется при разработке генеральных планов поселений Новохоперского района | + | + |
| 9.3. | Закрытие действующих скотомогильников, чья санитарно-защитная зона распространяется на жилую застройку | + |  |
| 9.4. | При разработке генеральных планов сельских поселений Новохоперского муниципального района, произвести выбор площадок для скотомогильников взамен закрытых | + |  |
| 9.5. | Рекультивация земель, занятых закрытыми скотомогильниками, в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. №13-7-2/469 | + | + |
| 9.6. | Закрытие действующих кладбищ, находящихся в водоохранной зоне и зоне затопления паводком 1% обеспеченности. | + |  |
| 9.7. | При разработке генеральных планов поселений, произвести выбор площадок для размещения кладбищ. | + | + |
| 10 | Предложения по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды |
| 10.1. | Мероприятия по охране воздушного бассейна |  |  |
| 10.1.1. | Содействие организации и озеленению санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий с двухъярусной посадкой зеленых насаждений | + | + |
| 10.1.2. | Содействие мероприятиям по уменьшению воздействия автотранспорта на воздушный бассейн: приведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствие с ростом интенсивности движения; озеленение магистральных дорог с двухъярусной посадкой зеленых насаждений | + | + |
| 10.2. | Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод |  |  |
| 10.2.1. | Содействие организации санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения | + |  |
| 10.2.2. | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки во всех населенных пунктах, в первую очередь на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции – молочные и мясоперерабатывающие предприятия | + | + |
| 10.2.3. | Решение вопроса строительства современных очистных сооружений в сельских поселениях, вопроса строительства локальных очистных сооружений на предприятиях | + | + |
| 10.2.4. | Содействие установлению водоохранных зон рек | + |  |
| 10.2.5. | Содействие комплексу мероприятий, направленных на обеспечение безопасности существующих гидротехнических сооружений (ГТС) | + | + |
| 10.2.7. | Реконструкция, капитальный и текущий ремонт ГТС, строительство новых противоэрозионных ГТС | + | + |
| 10.2.8. | Ведение регистра ГТС | + | + |
| 10.3. | Мероприятия по охране почв |  |  |
| 10.3.1. | Организация утилизации сельскохозяйственных отходов методом компостирования | + | + |
| 10.3.2. | Выбор участков, проектирование и строительство скотомогильников в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | + | + |
| 10.3.3. | Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений | + | + |
| 10.4 | Природно-экологический каркас |  |  |
| 10.4.1. | Организация новых особо охраняемых природных территорий – памятников природы регионального значения в соответствии с предложениями администрации Новохоперского муниципального района: 11 родников, «Участок р. Савала», «пойма р. Татарка». | + | + |
| 10.5. | Мероприятия по охране растительного и животного мира |  |  |
| 10.5.1. | Организация нормативного озеленения населенных пунктов муниципального района | + | + |
| 10.5.2. | Обеспечение максимального сохранения лесных насаждений лесфонда и участков древесно-кустарниковой растительности | + | + |
| 10.5.3. | Создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира | + | + |

Заключение

Предложения, содержащиеся в проекте Схемы территориального планирования Новохоперского муниципального района Воронежской области, не предполагают изменения существующих границ земель лесного фонда, границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и Воронежской области,  территорий объектов культурного наследия.

Утвержденный проект Схемы территориального планирования Новохоперского муниципального района, как основной градостроительный документ муниципального образования, является основанием для подготовки и утверждения Плана реализации Схемы территориального планирования.

Реализация Схемы территориального планирования предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т. ч. реализацию Схемы территориального  планирования, включает механизмы как регионального, так и  муниципального уровней.

В проект Схемы территориального планирования Новохоперского муниципального района по мере необходимости могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития и пр. 	Порядок внесения изменений в проект Схемы территориального планирования Новохоперского муниципального района установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области № 61-ОЗ от 07.07.2006г. «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект Схемы территориального планирования, должны быть внесены и изменения в План реализации Схемы территориального планирования.